Наименование деталей

1.  Крышка 760х371                    1 шт.

2.  Основание 760х371                 1 шт.

3/4.Боковина 1939х370                 2 шт.

5.  Полка стационарная 726х365        2 шт.

6.  Стенка ДВП 1958х370               2 шт.

7.  Полка вкладная 724х360            2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                      30 шт.

2.  Евровинт                         16 шт.

3.  Заглушка к евровинту              8 шт.

4.  Заглушка 10 мм                    4 шт.

5.  Опора регулируемая круглая        4 шт.

6.  П/д «Дупло»                       8 шт.

7.  Заглушка 6                        4 шт.

8.  Соединительная стяжка метал.      2 шт.

9.  Соединительный профиль Н-765      2 шт.

Н-374      1 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке.  Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

Если установка дверей не предполагается, пропустите этот пункт.

- Установить на основание шкафа (деталь № 2) опоры регулируемые круглые;

- Соединить при помощи евровинтов боковины шкафа (детали № 3, 4), основание (деталь № 2) и полки стационарные (детали № 5);

- К боковинам шкафа (детали № 3, 4), собранного каркаса, присоединить крышку (деталь № 1) при помощи эксцентриковых стяжек;

- Перевернуть шкаф лицевой стороной вниз;

Будьте внимательны! Не перепутайте лицевую и тыльную стороны стеллажа!

- Добиться равенства диагоналей собранного каркаса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку заднюю (детали № 6), прибив ее к боковинам шкафа, основанию и крышке;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Установить  на  боковины шкафа (детали № 3, 4) полкодержатели в одно из трех отверстий, диаметром 5 мм. На полкодержатели установить полки вкладные (детали № 7);

Если установка дверей не предполагается, то сборка стеллажа завершена.

Если стеллаж с дверьми, то:

- Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4) ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки.

- Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Шкаф 5 секций Арт. 61.31, 62.31

(760-390-2000)