Наименование деталей

1.  Крышка 760х530                      1 шт.

2.  Основание 760х530                   1 шт.

3/4.Боковина 1939х529                   2 шт.

5.  Полка стационарная 726х476          1 шт.

6.  Планка 726х84                       1 шт.

7.  Стенка ДВП 1958х370                 2 шт.

8.  Дверь 1965х375                      2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                        30 шт.

2.  Евровинт                           16 шт.

3.  Заглушка к евровинту               12 шт.

4.  Заглушка 10 мм                      4 шт.

5.  Опора регулируемая круглая          4 шт.

6.  Петля импорт.накладная              6 шт.

7.  Ручка 172                           2 шт.

8.  Шуруп 4х16                         28 шт.

9.  Штанга металлическая L-0,722 d-25   1 шт.

10. Держатель штанги d-25               2 шт.

11. Заглушка 6                          4 шт.

12. Соединительная стяжка метал.        2 шт.

13. Соединительный профиль  Н-1938      1 шт.

14. Шайба 12х4                          4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- держатели для металлической штанги, закрепив их шурупами 4х16;

- Установить на основание (деталь № 2)  регулируемые опоры круглые;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить основание шкафа (деталь № 2) с боковинами при помощи евровинтов;

- Установить между боковинами планку (деталь № 6), полку стационарную (деталь № 5) и закрепить их евровинтами;

- Соединить евровинтами боковины и крышку шкафа (деталь № 1);

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку заднюю ДВП (деталь № 7);

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

- Установить в держатели штангу.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Шкаф для одежды большой Арт. 61.33, 62.33

(760-550-2000)