Наименование деталей

1/4.Боковина1939х370                 2 шт.

2.  Крышка 550х371                   1 шт.

3.  Основание 550х371                1 шт.

5.  Полка стационарная 516х365       2 шт.

6.  Полка вкладная 514х360           2 шт.

7.  Дверь 1965х272                   2 шт.

8.  Стенка ДВП 1958х266              2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                     30 шт.

2.  Евровинт                        16 шт.

3.  Заглушка к евровинту            12 шт.

4.  Заглушка 10 мм                   4 шт.

5.  Опора регулируемая               4 шт.

6.  П/д «Дупло»                      8 шт.

7.  Петля импорт. накладная          6 шт.

8.  Ручка 172                        2 шт.

9.  Шуруп 4х16                      24 шт.

10. Заглушка 6                       4 шт.

11. Стяжка соединительная метал.     2 шт.

12. Стыковочный профиль  Н-1938      1 шт.

13. Шайба 12х4                       4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 1, 4) ответные части петель с помощью шурупов 4х16 в имеющиеся отверстия диаметром 2 мм;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Собрать корпус изделия:

- Установить в основание шкафа (деталь № 3) опоры регулируемые круглые;

- Соединить  при  помощи  евровинтов боковины (детали № 1, 4), полки стационарные (детали № 5), верхнюю крышку (деталь № 2) и основание шкафа (деталь № 3). Добиться равенства диагоналей собранного каркаса.

- Закрепить при помощи гвоздей и стыковочного профиля стенку заднюю (деталь № 8), прибив ее к боковинам, основанию и крышке шкафа;

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Навесить дверь;

- Прикрепите к двери ручку;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Альфа» Шкаф 5 секций узкий Арт. 61.39, 62.39

(550-390-2000)