Наименование детали

1.   Крышка тумбы 440х361         1 шт.

2/3. Боковина тумбы 506х418       2 шт.

4.   Основание тумбы 418х327      1 шт.

5.   Полка 405х327                1 шт.

6.   Стенка тумбы ДВП 437х337     1 шт.

7.   Дверка 355х291               1 шт.

Фурнитура

1.   Гвоздь 2х25                  8 шт.

2.   Евровинт                     8 шт.

3.   Петля мебельная              2 шт.

4.   Опора меб. пластик           4 шт.

5.   Заглушка к евровинту         8 шт.

6.   Эксцентрик                   4 шт.

7.   Заглушка к эксцентрику       4 шт.

8.   Шуруп 4х16                   8 шт.

9.   Ручка Р-231                  1 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Прибить гвоздями пластиковые мебельные опоры к боковинам тумбы (деталь №2,3);

- С помощью евровинтов соединить  боковины тумбы (детали №2,3) с основанием (деталь №4) и полкой (деталь №5);

- В паз каркаса вставить стенку тумбы ДВП;

- Установить на крышке тумбы (деталь №1) дюбели эксцентриковых стяжек;

- Соединить крышку тумбы (деталь №1) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых;

- На боковину (деталь №3) навесить дверку (деталь №7) при помощи петель мебельных;

- Прикрутить ручку к дверке (деталь №7);

- Установить заглушки к эксцентрикам и евровинтам.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Тумба с дверью «Аркада» Арт. 51.42

(361-440-526)