Наименование деталей

1.  Крышка 700х502                      1 шт.

2/4.Боковина 1800х480                   2 шт.

3.  Основание 700х481                   1 шт.

5.  Полка стационарная 664х478          1 шт.

6.  Планка 664х84                       1 шт.

7.  Дверь 1810х345                      2 шт.

8.  Стенка ДВП  1830х344                2 шт.

Фурнитура

1.  Евровинт                           16 шт.

2.  Заглушка к евровинту                8 шт.

3.  Ручка 159                           2 шт.

4.  Опора мебельная регулируемая        4 шт.

5.  Соединительная стяжка металл.       2 шт.

6.  Петля накладная импорт.             6 шт.

7.  Стыковочный профиль H-1800          1 шт.

8.  Заглушка 5 мм                       4 шт.

9.  Гвоздь 3х30                        30 шт.

10. Штанга L-0,66 d-25                  1 шт.

11. Шуруп 4х16                         24 шт.

12. Шуруп 3х13                          4 шт.

13. Держатель для штанги d-25           2 шт.

14. Заглушка 10                         4 шт.

15. Шайба 12х4                          4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины (деталь № 2, 4) ответные части петель и держатели для штанги, закрепив их шурупами 4х16 в имеющиеся отверстия d 2 мм.

- Соединить основание шкафа (деталь № 3) с боковинами  при помощи евровинтов.

- Установить при помощи евровинтов между боковинами (деталь № 2, 4) полку стационарную (деталь № 5) и планку (деталь № 6).

- Соединить евровинтами боковины и крышку (деталь № 1).

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса.

- Закрепить при помощи гвоздей  и соединительного профиля стенку заднюю ДВП (деталь № 9).

Будьте внимательны. Не перепутайте лицевую и тыльную стороны шкафа.

- Установить в основание шкафа (деталь № 3)  регулируемые опоры.

- Закрепить на дверях петли при помощи шурупов 4х16.

- Установить шкаф в вертикальное положение.

- Навесить двери.

- Прикрепите к дверям ручки.

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Установить в держатели штангу.

- Установить заглушки для евровинтов и опоры регулируемой круглой.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Рубин» Гардероб двухдверный  Арт. 41.33, 42.33

(700-500-1860)