Наименование деталей

1.  Дверь 1866х321                      2 шт.

2.  Полка вкладная 614х360              3 шт.

3.  Крышка 650х390                      1 шт.

4.  Основание 650х371                   1 шт.

5/6.Боковина 1856х370                   2 шт.

7.  Стенка ДВП 1881х316                 2 шт.

8.  Полка стационарная 616х365          1 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                        30 шт.

2.  Евровинт                           12 шт.

3.  Заглушка 5 мм св.кор.               4 шт.

4.  Заглушка к евровинту                4 шт.

5.  Ножка сатин 60х100                  4 шт.

6.  Петля импорт.накладная              6 шт.

7.  Ручка Р-172                         2 шт.

8.  Шуруп 4х16                         40 шт.

9.  П/д «Дупло»                        12 шт.

10. Соединительная стяжка метал.        2 шт.

11. Соединительный профиль Н-1107       1 шт.

Н-732        1 шт.

12. Шайба 12х4                          4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- полкодержатели «Дупло» в одно из трех отверстий;

- Установить на основание (деталь № 4)  ножки 60х100 при помощи шурупов 4х16;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить основание (деталь № 4), крышку (деталь № 3), полку стационарную (деталь № 8) с боковинами шкафа(детали № 5, 6) при помощи евровинтов;

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку  ДВП (детали № 7);

- Закрепить на дверях (детали № 1) петли при помощи шурупов 4х16;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Установить полки вкладные (детали № 2);

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Лидер» Шкаф для документов Арт. 81.12, 82.12

(650-390-2000)