Наименование деталей

1.    Крышка 760х390                    1 шт.

2/4.  Боковина 1856х370                 2 шт.

3.    Основание 760х371                 1 шт.

5.    Полка стационарная 726х365        1 шт.

6.    Полка вкладная 724х360            3 шт.

8/9.  Дверь ДСП 748х375                 2 шт.

7.    Стенка ДВП 1881х371               2 шт.

10.   Дверь стекло 1115х375             2 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                        30 шт.

2.  Евровинт                           12 шт.

3.  Заглушка 5 мм                       4 шт.

4.  Заглушка к евровинту                4 шт.

5.  Ножка сатин 60х100                  4 шт.

6.  Петля импорт.накладная              4 шт.

7.  Петля для стеклянных дверей накл.   4 шт.

8.  Ручка Р-172                         4 шт.

9.  Винт М4х10                          4 шт.

10. Шуруп 4х16                         40 шт.

11. П/д «Дупло»                        12 шт.

12. Соединительная стяжка метал.        2 шт.

13. Соединительный профиль  Н-1107      1 шт.

Н-732       1 шт.

14. Демпфер                             2 шт.

15. Прокладка М4                        4 шт.

16. Шайба 12х4                          4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 2, 4):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- полкодержатели «Дупло» в одно из трех отверстий;

- Установить на основание (деталь № 3)  ножки 60х100 при помощи шурупов 4х16;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить основание (деталь № 3),крышку (деталь № 1) с боковинами шкафа (детали № 2, 4) при помощи евровинтов;

- Установить между боковинами полку стационарную (деталь № 5) при помощи евровинтов;

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку ДВП (детали № 7);

- Закрепить на дверях (детали № 8, 9) петли при помощи шурупов 4х16;

- Установить на стеклянных дверях (детали № 10) петли для стеклянных дверей;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Установить полки вкладные (детали № 6);

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Лидер» Шкаф для сувениров Арт. 81.13, 82.13

(760-390-2000)