Наименование деталей

1/2.Дверь ДСП 758х370               2 шт.

3.  Дверь стекло 614х286            2 шт.

4/9.Боковина средняя 748х366        2 шт.

5.  Основание тумбы 1328х371        1 шт.

6.  Крышка тумбы 1350х447           1 шт.

7/8.Боковина тумбы 748х370          2 шт.

10. Стенка тумбы ДВП 767х360        2 шт.

11. Стенка тумбы ДВП 646х295        2 шт.

12. Полка вкладная 339х360          2 шт.

13. Полка вкладная 576х355          1 шт.

14. Полка стационарная 578х365      1 шт.

Фурнитура

1.  Евровинт                       12 шт.

2.  Заглушка к евровинту            4 шт.

3.  П/д «Дупло»                    12 шт.

4.  Прокладка М4                    4 шт.

5.  Ножка сатин 60х100              4 шт.

6.  Эксцентрик                      8 шт.

7.  Заглушка к эксцентрику          8 шт.

8.  Петля импорт.накладная          4 шт.

9.  Петля для внутр.стекл.дверей    4 шт.

10. Шуруп 4х16                     40 шт.

11. Ручка Р-172                     4 шт.

12. Винт М4х10                      4 шт.

13. Гвоздь 3х30                    30 шт.

14. Демпфер                         2 шт.

15. Стыковочный профиль ДВП Н-621   1 шт.

16. Шайба ДВП «Краб»                4 шт.

17. Шайба 12х4                      4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на основание тумбы (деталь № 5) ножки сатин 60х100;

- Установить на крышку тумбы (деталь № 6) дюбель эксцентриковой стяжки;

- Соединить при помощи евровинтов боковины (детали № 4, 7, 8, 9), полку стационарную (деталь № 14) и основание тумбы (деталь № 2);

- К собранной конструкции прикрепить крышку тумбы (деталь № 6) при помощи эксцентриковых стяжек;

- Присоединить к собранному каркасу стенки тумбы (детали № 10,  11) при помощи гвоздей;

Внимание! Между деталями № 5 и 14 необходимо установить стыковочный профиль!

- Установить на боковины (детали № 4, 7, 8, 9) полкодержатели «Дупло» в одно из трех отверстий, диаметром 5 мм;

- На полкодержатели установить полки вкладные (детали № 12, 13);

- Установить на боковины (детали № 4, 7, 8, 9) ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- Установить на двери (детали № 1, 2, 3) петли;

- Навесить двери согласно рисунку;

- Прикрепить ручки к дверям;

- Отрегулировать положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Лидер» Тумба многофункциональная  Арт. 81.07, 82.07

(1350-450-870)