Наименование деталей

1.  Крышка 596х383                  1 шт.

2/3.Боковина 1893х355               2 шт.

4.  Основание 596х356               1 шт.

5.  Полка стационарная 562х349      1 шт.

6.  Полка вкладная 560х335          3 шт.

7.  Стенка ДВП 1917х289             2 шт.

8.  Дверь правая 1904х294 с замком  1 шт.

9.  Дверь левая 1904х294            1 шт.

Фурнитура

1.  Гвоздь 3х30                          40 шт.

2.  Евровинт                              4 шт.

3.  Заглушка 6 мм                         4 шт.

4.  Заглушка к эксцентрику                4 шт.

5.  Заглушка 10 мм черн.                  4 шт.

6.  Петля импорт.накладная                6 шт.

7.  Ручка Р-161                           2 шт.

8.  Замок на 2-е двери                    1 шт.

9.  П/д с резиновым кольцом              12 шт.

10. Соединительная стяжка метал.          2 шт.

11. Соединительный профиль  Н-1125        1 шт.

Н-748         1 шт.

12. Опора меб. регулируемая               4 шт.

13. Шуруп 4х16                           26 шт.

14. Шуруп 2,5х13                          4 шт.

15. Эксцентрик-гайка 16 мм                4 шт.

16. Эксцентрик-дюбель 30 мм               4 шт.

17. Эксцентрик-гайка VB-35                4 шт.

18. Эксцентрик-дюбель DU 321              4 шт.

19. Шайба 12х4                            4 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на боковины шкафа (детали № 2, 3):

- ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- полкодержатели  с резиновым кольцом в одно из трех отверстий;

- дюбель эксцентрика DU;

- Установить на основание (деталь № 4)  опоры регулируемые;

- Установить на крышку шкафа (деталь № 1) дюбель эксцентрика 30;

Внимание!  Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.

- Соединить полку стационарную (деталь № 5) с боковинами (детали № 2, 3) при помощи гайки эксцентрика VB;

- Соединить основание (деталь № 4) с боковинами (детали № 2, 3) при помощи евровинтов;

- К собранному каркасу присоединить крышку (деталь № 1) при помощи эксцентриковой гайки 16;

- Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;

- Закрепить при помощи гвоздей и соединительного профиля стенку ДВП (детали № 7);

- Закрепить на дверях (детали №  8, 9) петли при помощи шурупов 4х16;

- На дверь правую (деталь № 8) установить замок при помощи шурупов 4х16;

- На дверь левую (деталь № 9) и полку стационарную (деталь №5) установить ответные части замка, с помощью шурупов 2,5х13;

- Установить шкаф в вертикальное положение;

- Установить полки вкладные (детали № 6);

- Навесить двери;

- Прикрепить к дверям ручки;

- Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Цезарь» Шкаф для документов Арт. 21.12

(600-380-1970)