Наименование деталей

1.  Крышка тумбы 1200х446           1 шт.

2/3.Боковина тумбы 789х406          2 шт.

4/5.Боковина средняя 789х406        2 шт.

6.  Полка вкладная 390х373          2 шт.

7.  Полка стационарная 404х366      2 шт.

8.  Основание тумбы 1184х407        1 шт.

9.  Стенка тумбы ДВП 803х398        2 шт.

10. Стенка тумбы ДВП 803х380        1 шт.

14. Дверь СТЕКЛО 800х403            2 шт.

Фурнитура

1.  Евровинт                       16 шт.

2.  Заглушка к евровинту            8 шт.

3.  П/д с резин.кольцом             8 шт.

4.  Прокладка М4                    4 шт.

5.  Опора меб.регулир.              4 шт.

6.  Эксцентрик-гайка 16 мм          8 шт.

7.  Эксцентрик-дюбель 30 мм         8 шт.

8.  Заглушка к эксцентрику          8 шт.

9.  Петля импорт.накл.              4 шт.

10. Шуруп 4х16                     16 шт.

11. Ручка Р-161                     2 шт.

12. Шайба "Краб"                    8 шт.

13. Гвоздь 3х30                    35 шт.

14. Демпфер                         2 шт.

15. Винт М4х10                      4 шт.

16. Заглушка 10 мм                  4 шт.

Фурнитура установленная

17. Шкант дерев.                   16 шт.

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Сборка

- Установить на основание тумбы (деталь № 8) опоры регулируемые;

- Установить на крышку тумбы (деталь № 1) дюбель эксцентриковой стяжки;

- Соединить при помощи евровинтов боковины средние (детали № 4, 5) с полками стационарными (детали № 7)

- К основанию (деталь № 8) присоединить боковины тумбы (детали № 2, 3) и боковины средние (детали № 4, 5) евровинтами;

- К собранной конструкции прикрепить крышку тумбы (деталь № 1) при помощи гаек эксцентриков;

- Присоединить к собранному каркасу стенки тумбы (детали № 9, 10) при помощи гвоздей и шайб;

- Установить на боковины (детали № 2, 3, 4, 5) полкодержатели с резиновым кольцом в одно из трех отверстий;

- На полкодержатели установить полки вкладные (детали № 6);

- Установить на боковины тумбы (детали № 2, 3) ответные части петель, закрепив их шурупами 4х16;

- Установить на двери (детали № 14) петли;

- Навесить двери;

- Прикрепить ручки к дверям винтами М4х10;

- Отрегулировать положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.

# Text boxes

Сборочный чертеж

«Цезарь» Тумба многофункциональная  Арт. 21.07

(1200-450-860)